Montážní návod: PIVNÍ LAVICE

## Děkujeme, že jste si koupili právě náš výrobek a těšíme se na další spolupráci.
Detailní popis produktu

       Pivní stůl v délce 2 m

Rozměry: délka 2 m, hloubka 1,3 m, výška sedáku 0,45 m, celková výška 0,76 m

      Síla materiálu: 2,7 nebo 2,8 cm

      Dřevo je čisté, bez nátěru.

Pivní lavice je posílána v rozloženém stavu. Montáž pouze při osobním vyzvednutí. Váha 30kg

       Výrobce: Tomáš Slavík
        Ohařice 8
        506 01 Jičín

Seznam dílů:

Prkno	200x13x2,7 cm	8 ks
Prkno zkosené	90x13x2,7 cm	4 ks
Hranol	40x70x54 cm	4 ks
Hranol	40x70x130 cm	4 ks
Vrut	5x60 mm	32 ks
Vrut	6x100 mm	16 ks

 Pohled ze strany

        Sešroubovat podnoží dle výkresu vrutem 6 x 100 mm

## Pohled z vrchu

Sešroubovat prkna na stůl a lavice vrutem 5 x 60 mm, 32 ks