Produktový list – FLEXI DOMEČEK - 100 PREMIUM

Základní informace
Certifikát shody s normou	certifikováno dle EN 1176
Kotvení	zatloukací špice, zemní vruty
Dopadová plocha	udržovaný trávník
Výška volného pádu	1 m
Rozměr d.š.v.	130 x 370 x 260 cm
Velikost bezpečnostních zón	430 x 680 cm
Věková kategorie	od 3 do 14 let
Materiál	Povrchová úprava
Severský smrk	lepené KVH hranoly
Vodovzdorná překližka – použita na podlahu	nátěr odolnou lazurou na dřevo
Kovové díly/ konstrukční ocel/nerez spojovací materiál	žárové zinkování
Střecha	sendvičový materiál DIBOND
Popis
Výška volného pádu tohoto dětského hřiště je 1 m. Flexi Domeček 100 Premium může mít jako dopadovou plochu jen udržovaný trávník a není nutné tvořit speciální dopadové plochy. / Flexi Domeček 100 Premium je certifikovaná dle EN 1176. / Celá nosná konstrukce hřiště se skládá z lepených hranolů, které zajistí, že si dřevo zachová svůj tvar po dlouhou dobu a nedojde tak k jeho zkroucení či popraskání. Na životnosti také přidává impregnace, kterou jsou ošetřeny všechny dřevěné části hřiště. Kovové části sestavy jsou ošetřeny žárovým zinkováním a nehrozí tak nebezpečí koroze. / Navíc tato verze premium je mnohem odolnější než její klasická verze. Tato sestava je vylepšena o kvalitní střechu ze sendvičového materiálu s hliníkovým jádrem Dibond o síle 3 mm, která na dálku oslní výraznou červenou barvou. Podlaha je navíc zhotovena z protiskluzové překližky. / Sestava obsahuje – 1x dětský domeček, nástupní žebřík / Sestava neobsahuje skluzavku. K sestavě je zapotřebí skluzavka s nástupní výškou 1 m. Vybrat si můžete v souvisejících produktech.