Produktový list – HOUPAČKA DUOSWING
Základní informace
Certifikát shody s normou	certifikováno dle EN 1176
Kotvení	zatloukací špice, zemní vruty
Hmotnost	50 kg
Dopadová plocha	23 m2 dopadové plochy dle normy 1176
Výška volného pádu	1,5 m
Rozměr d.š.v.	300 x 250 x 202 cm
Velikost bezpečnostních zón	300 x 600/720 cm
Věková kategorie	od 3 do 14 let
Materiál	Povrchová úprava
Severský smrk, borovice	lepené KVH hranoly s impregnací
Vodovzdorná překližka – použita na podlahu	nátěr odolnou lazurou na dřevo
Kovové díly/ konstrukční ocel/nerez spojovací materiál	žárové zinkování
Střecha	HDPE odolný plast o síle 15 mm
Popis
Sestava pro houpačku Duoswing je vhodná pro mateřské školy, obce a restaurace, nebo na doplnění stávajících dětských hřišť. Houpačka je určena pro děti od 3 do 14 let, na děti od 3 do 6 let je nutný dohled dospělé osoby. / Houpačka Duoswing obsahuje: 2x klasický Houpačkový sedák. / Houpačka Duoswing je vyrobena z kvalitních lepených hranolů ze severského smrku. Pro prodloužení životnosti jsou dřevěné části ošetřeny impregnací a kovové části žárovým pozinkem. / Konstrukci doporučujeme natírat námi prodávanými a v praxi vyzkoušenými barvami. / Houpačkový sedák je z nehořlavého trojvrstvého laminátu a splňuje normu pro veřejná hřiště. / Výška volného pádu je 1,5 m a proto je nutné vytvořit povrch, který tlumí pád dle EN 1177. Jako vhodný tlumivý povrch doporučujeme dopadové desky Grass nebo Saf, které jsou jednoduché na instalaci i vlastní údržbu a zároveň chrání trávník pod hřištěm proti vyšlapání. Pro houpačku Duoswing je zapotřebí 23 m2 dopadové plochy. / Dopadová plocha pod sestavou může být také tvořena sypkými materiály jako je písek, drcená kůra nebo kačírek o zrnitosti 4-8 mm. Doporučená vrstva sypkého povrchu je 30 cm. Pokud pod hřištěm mají být zřízeny dopadové plochy ze zmíněných materiálů, je potřeba k hřišti přikoupit i úpravu kotvení do dopadových ploch v souvisejících produktech. / Dodávka obsahuje zatloukací kotvení, konstrukci a veškerý spojovací materiál potřebný k sestavení a zavěšení houpačkových sedáků na ráhna.