Produktový list – HOUPAČKA DUOSWING II AKÁT

Základní informace
Certifikát shody s normou	certifikováno dle EN 1176
Kotvení	beton
Dopadová plocha	dopadová plocha tlumící pád
Výška volného pádu	nad 1 m
Rozměr d.š.v.	170 x 300 x 240 cm
Velikost bezpečnostních zón	740/650 x 300 cm
Věková kategorie	od 3 let
Materiál	Povrchová úprava
Akátová masivní středová kulatina o průměru 10-12cm	Impregnace dřevěných částí
Vodovzdorná překližka	2x nátěr odolnou lazurou na dřevo/pinie
Kovové díly/ konstrukční ocel/nerez spojovací materiál	Žárové zinkování
Popis
Masivní a krásná houpačka pro dvě děti, vyrobená z kvalitního a velmi odolného akátového dřeva. Dřevo je ošetřeno zdravotně nezávadnou kvalitní lazurou. Části, které budou kotvené do betonu je vhodné ještě ošetřit proti hnilobě speciálním nátěrem. Součástí dodávky jsou i kvalitní certifikované houpačkové sedáky a uchycení houpaček. / Houpačka je vhodná do MŠ, ZŠ a obcí, pro děti do 14 let, na děti do 6 let je nutný dohled dospělé osoby. / Výška volného pádu dětského hřiště je víc než 1 m a proto je nutné vytvořit povrch tlumící pád dle EN 1177, 30 cm vrstvu kačírku, písku nebo drcené kůry. Pro tuto variantu potřebujete velikost 23 m2 dopadových ploch. Jako vhodný tlumivý povrch doporučujeme dopadové desky Grass nebo Saf, které jsou jednoduché na instalaci i vlastní údržbu a zároveň chrání trávník pod hřištěm proti vyšlapání. Pro tuto variantu Vám postačí dopadová plocha o rozloze 20 m2. / Herní sestava je vyrobena z volně rostlého akátového dřeva, jehož přirozenou vlastností je pozvolné vysychání. Běžnou situací je, že se mohou objevit praskliny o velikosti až 8 mm. Tyto praskliny ovšem nijak nenarušují funkci ani stabilitu.