Produktový list – HOUPAČKA DUOSWING II METAL

Základní informace
Certifikát shody s normou	certifikováno dle EN 1176
Kotvení	beton
Hmotnost	90 kg
Dopadová plocha	20 m2 dopadové plochy dle normy 1176
Výška volného pádu	> 1 m
Rozměr d.š.v.	290 x 293 x 236 cm
Velikost bezpečnostních zón	300 x 650-740 cm
Věková kategorie	od 3 do 14 let
Materiál	Povrchová úprava
Kov	pozink
Popis
Hřiště je certifikováno dle normy ČSN EN 1176 pro veřejná hřiště, je tak vhodné do obcí, ke školám a školkám, restauracím nebo na doplnění stávajících dětských hřišť. Houpačka je určena pro děti od 3 do 14 let, na děti od 3 do 6 let je nutný dohled dospělé osoby. / Je vyrobena z kvalitních kovových jeklů 9x9 cm. Kotvení houpačky je zajištěno prodloužením nosné konstrukce, která je přímo betonována do terénu a tím je zajištěna vyšší pevnost a stabilita sestavy. / Houpačka Duoswing II METAL obsahuje: 2x klasický Houpačkový sedák. / Výška volného pádu je 1,5 m a proto je nutné vytvořit povrch, který tlumí pád dle EN 1177. / Jako vhodný tlumivý povrch doporučujeme dopadové desky Grass nebo Saf, které jsou jednoduché na instalaci i vlastní údržbu a zároveň chrání trávník pod hřištěm proti vyšlapání. Pro houpačku Duoswing II Metal je zapotřebí 20 m2 dopadové plochy. / Dopadová plocha pod sestavou může být také tvořena sypkými materiály jako je písek, drcená kůra nebo kačírek o zrnitosti 4-8 mm. Doporučená vrstva sypkého povrchu je 30 cm. Pokud pod hřištěm mají být zřízeny dopadové plochy ze zmíněných materiálů, je potřeba k hřišti přikoupit i úpravu kotvení do dopadových ploch. V případě zájmu nás kontaktujte. / Dodávka obsahuje zatloukací kotvení, konstrukci a veškerý spojovací materiál potřebný k sestavení a zavěšení houpačkových sedáků na ráhna.