Produktový list – HOUPACÍ LÁVKA

Základní informace
Certifikát shody s normou	certifikováno dle EN 1176
Kotvení	beton
Dopadová plocha	udržovaný trávník
Výška volného pádu	do 1 m
Rozměr d.š.v.	250 x 96 x 100 cm
Velikost bezpečnostních zón	300 x 450 cm
Věková kategorie	od 3 let
Hmotnost prvku	74 kg
Celková nosnost	200 kg
Materiál	Povrchová úprava
Smrk a borovice	Impregnace dřevěných částí
Kovové díly/ konstrukční ocel/nerez spojovací materiál	Žárové zinkování
Popis
Dětmi velmi oblíbená zábava, přebíhání houpací lávky jistě potěší i děti ve vaši obci či MŠ. / Materiál lávky je z impregnovaného dřeva (borovice, smrk), doplněný zinkovanými řetězy a lakovaným podélným madlem. Prvek lze vyrobit i z pozinku či akátového dřeva. / Jako podkladová plocha stačí udržovaný trávník. Dokončený výrobek doporučujeme opatřit zdravotně nezávadným nátěrem. / Houpací lávka je certifikována dle ČSN EN 1176 pro použití na veřejných dětských hřištích.