Produktový list – KOLOTOČ BUNNY SAM Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

Základní informace
Certifikát shody s normou	certifikováno dle EN 1176
Kotvení	beton
Hmotnost	600 kg
Dopadová plocha	udržovaný trávník
Výška volného pádu	do 1 m
Rozměr - průměr	200 cm
Rozměr - výška	100 cm
Velikost bezpečnostních zón - průměr	600 cm
Věková kategorie	od 3 do 14 let
Materiál	Povrchová úprava
Akát, dub	impregnace
Vodovzdorná překližka 18 mm	2x ochranná lazura
Kovové díly/ konstrukční ocel/nerez spojovací materiál	žárové zinkování
Popis
UPOZORNĚNÍ: Herní prvek je vyroben z volně rostlého akátového dřeva, jehož přirozenou vlastností je pozvolné vysychání. Běžnou situací je, že se mohou objevit praskliny o velikosti až 8 mm. Tyto praskliny ovšem nijak nenarušují funkci ani stabilitu. / Kolotoč je určen pro veřejné prostranství k sezení nebo stání. Průměr kolotoče je 200 cm. Podlaha z voděvzdorné překližky. Povrchová úprava je zdravotně nezávadná lazura v odstínu dřeva. Dřevo je akátové s vysokou trvanlivostí a odolností vůči povětrnostním podmínkám.