Produktový list – MONEKY´S NEST

Základní informace
Certifikát shody s normou	certifikováno dle EN 1176
Kotvení	zatloukací špice, zemní vruty
Hmotnost	173 kg
Nosnost	150 kg
Dopadová plocha	Povrch tlumící pád dle normy EN 1176
Výška volného pádu	1,5 m
Rozměr d.š.v.	290 x 390 x 240 cm
Velikost bezpečnostních zón	690 x 770 cm
Věková kategorie	3 – 14 let
Materiál	Povrchová úprava
Smrk	KVH lepené hranoly
Kovové díly/ konstrukční ocel/nerez spojovací materiál	Žárové zinkování
Houpačka	Hnízdo ovál 1,2 x 0,9 m, houpačkové háky
Popis
Houpačka Nest je vhodná tam, kde dosud chybí i jako doplnění stávajícího hřiště. Houpačka Nest je masivní houpačka z lepených hranolů severského smrku s oválným hnízdem (1,2 x 0,9 m) umožňujícím houpání několika dětí najednou. Hnízdo je zavěšeno pomocí pozinkovaných řetězů a na nerezových hácích, které mají ještě pojistné háky pro případ utržení. Hnízdo je z pevné konstrukce a z lan s ocelovou výztuží určené proti vandalizmu. / Houpačka je určena pro děti od 3 do 14 let, na děti od 3 do 6 let je nutný dohled dospělé osoby. / Pro prodloužení životnosti jsou dřevěné části ošetřeny impregnací a kovové části žárovým pozinkem. Konstrukci doporučujeme natírat námi prodávanými a v praxi vyzkoušenými barvami. Součástí dodávky jsou zatloukací zemní vruty. / Výška volného pádu je 1,5 m, nutné vytvořit dopadové plochy tlumící pád dle EN 1176;2009. Doporučujeme 30-ti centimetrovou vrstvu písku, kačírku zrnitosti 4-8 mm nebo drcené kůry nebo dopadové desky Grass nebo Saf, které jsou jednoduché na instalaci i vlastní údržbu a zároveň chrání trávník pod hřištěm proti vyšlapání. Pokud bude dopadová plocha ze sypkých materiálů je potřeba dokoupit úpravu kotvení za betonovací.