Produktový list – MONKEY ROAD – E – AKÁT

Základní informace
Certifikát shody s normou	certifikováno dle EN 1176
Kotvení	beton
Dopadová plocha	udržovaný trávník
Výška volného pádu	1 m
Rozměr d.š.v.	5,5 x 5,5 x 1,3 m
Velikost bezpečnostních zón	8,5 x 8,5 m
Věková kategorie	3 – 14 let
Materiál	Povrchová úprava
Akátová masivní středová kulatina o průměru 10-12cm	Impregnace dřevěných částí
Popis
Sestava Monkey Road E – AKÁT se skládá ze 4 jednotlivých drah.: Monkey Road 11, Monkey road 12, Monkey Road 24 a houpací lávky s celokovovou konstrukcí a 4-mi podestami o velikosti 1,1 x 1,1 m. / Sestava je navržena do čtvercového tvaru nekonečné dráhy. Prvky ale mohou být instalovány v libovolném pořadí a tvaru, tak aby lépe vyhovovaly dostupnému prostoru. Nebo mohou být instalovány i samostatně. / Prvek je vytvářen, že ho v naší výrobě sestavíme tak, aby všechny kulatiny do sebe přesně pasovaly a těsně před odesláním sestavu rozebereme, aby odcházela vždy kompletní, včetně veškerého použitého spojovacího materiálu. Opětovné sestavení ale vyžaduje zkušenost, jelikož každá sestava je svým způsobem originál. / Herní sestava je vyrobena z volně rostlého akátového dřeva, jehož přirozenou vlastností je pozvolné vysychání. Běžnou situací je, že se mohou objevit praskliny o velikosti až 8 mm. Tyto praskliny ovšem nijak nenarušují funkci ani stabilitu.