Produktový list – MONKEY ROAD 24 METAL

Základní informace
Certifikát shody s normou	certifikováno dle EN 1176
Dopadová plocha	udržovaný trávník
Kotvení	beton
Hmotnost	66 kg
Rozměr d.š.v.	320 x 110 x 130 cm
Výška volného pádu	1 m
Věková kategorie	od 3 let
Nutný volný prostor	620 x 410 cm
Materiál	Povrchová úprava
PP lano	s ocelovým jádrem 16 mm
Kovové díly/ konstrukční ocel/nerez spojovací materiál	Žárové zinkování
Popis
Díl překážkové dráhy na dětská hřiště rozvíjející fyzické schopnosti dětí ve věku od 3 do 14 let. / Tento díl lze použít samostatně nebo sestavit s ostatními do adrenalinové dráhy, která bude jistě bavit každé dítě. / Sestava se betonuje přímo do terénu. Konstrukce dráhy je tvořena z kovových stojek a kvalitního lanové sítě s ocelovou výztuží. Herní prvek může stát na udržovaném trávníku, není zde nutné tvořit dopadové plochy tlumící pád. Výška pádu je do 1 metru. / Monkey Road je certifikován dle ČSN EN 1176 pro použití na veřejných dětských hřištích.