Produktový list – MONKEY ROAD 48 - METAL

Základní informace
Certifikát shody s normou	certifikováno dle EN 1176
Dopadová plocha	dopadová plocha dle EN 1176 (49 m2)
Kotvení	beton
Hmotnost	450 kg
Rozměr d.š.v.	500 x 500 x 280 cm
Výška volného pádu	> 1 m
Věková kategorie	od 3 let
Nutný volný prostor	700 x 700 cm
Materiál	Povrchová úprava
PP lano	s ocelovým jádrem 16 mm
Kovové díly/ konstrukční ocel/nerez spojovací materiál	Žárové zinkování
Popis
Díl překážkové dráhy na dětská hřiště rozvíjející fyzické schopnosti, sílu a rovnováhu dětí ve věku od 3 do 14 let. / Tento díl lze použít samostatně nebo sestavit s ostatními do adrenalinové dráhy, která bude jistě bavit každé dítě. / Sestava se betonuje přímo do terénu. Konstrukce dráhy je tvořena z kovových stojen a kvalitních trojúhelníkových lanových sítí s ocelovou výztuží, které se navzájem překrývají. Pod konstrukcí je nutné vybudovat speciální dopadové plochy a to v rozloze alespoň 49 m2. / Monkey Road je certifikován dle ČSN EN 1176 pro použití na veřejných dětských hřištích.