Produktový list – SESTAVA SE SKLUZAVKOU Z AKÁTU V.

Základní informace
Certifikát shody s normou	certifikováno dle EN 1176
Kotvení	beton
Hmotnost	890 kg
Nosnost	480 kg
Dopadová plocha	dopadová plocha tlumící pád – u lezecké stěny, udržovaný trávník
Výška volného pádu	1 m
Rozměr d.š.v.	330 x 110 x 190 cm
Velikost bezpečnostních zón	680 x 410 cm
Věková kategorie	od 3 let
Materiál	Povrchová úprava
Akátová masivní středová kulatina o průměru 10-12cm	Impregnace dřevěných částí
Vodovzdorná překližka	2x nátěr odolnou lazurou na dřevo/pinie
Kovové díly/ konstrukční ocel/nerez spojovací materiál	Žárové zinkování
Popis
Krásné menší dětské hřiště s kvalitní nerezovou skluzavkou vhodné pro MŠ, obce a restaurace, hotely, atd. / Určeno pro děti od 3 do 14 let. Nutný dohled na děti od 3 do 6 let. / Materiál sestavy je akátové dřevo, které je ošetřené impregnací a dvěma nátěry silnovrstvou lazurou. / Ukotvení tohoto dětského hřiště je řešeno zabetonováním nosných částí do terénu nebo můžete doobjednat kotvení pro akátové prvky v souvisejících produktech. / Pádová výška sestavy je pouze do 1m. Pod sestavou tedy není zapotřebí zbudování dopadové plochy tlumící pád a může být umístěna na trávníku. / Sestava neobsahuje skluzavku, prosím doobjednejte v souvisejících produktech. Na výběr máte nerezovou nebo sklolaminátovou. / UPOZORNĚNÍ: Herní prvek je vyroben z volně rostlého akátového dřeva, jehož přirozenou vlastností je pozvolné vysychání. Běžnou situací je, že se mohou objevit praskliny o velikosti až 8 mm. Tyto praskliny ovšem nijak nenarušují funkci ani stabilitu.